## Slide 1
Snimanje zgrade termokamerama i prikaz dobivenih podataka
Nastavnik: Marko Štuhec, mag.ing.arch.
Notes: Naslovni slajd

## Slide 2
Ova nastavna tema je nastala kao rezultat izrade priručnika za potrebe fakultativnog predmeta Zelena gradnja koji se izvodi u Graditeljskoj tehničkoj školi Zagreb u okviru GREENCO projekta.
Notes: Podrijetlo nastavnog sadržaja

## Slide 3
Notes: MOTIVACIJSKI SLAJD
Pitanje za učenike: Jeste li ikad vidjeli slike snimljene termokamerom? Što mislite, gdje se koriste? Vrijeme: 2 minute.

## Slide 4: Što je termografija?
Tehnologija za snimanje infracrvenog zračenja koje emitiraju objekti
Rezultat je termografska slika - vizualni prikaz temperaturnih razlika
Primjenjuje se u otkrivanju toplinskih gubitaka, pronalaženje vlage i identificiranja oštećenja u konstrukcijama
Notes: DEFINICIJA TERMOGRAFIJE
Objasnite osnovni princip infracrvenog zračenja i kako termografija bilježi te podatke.
Pitanje za učenike: Zašto bi toplinska analiza bila važna za građevinu?
Vrijeme: 3 minute

## Slide 5: Što je termografija?
Termalno snimanje
Notes: DEFINICIJA TERMOGRAFIJE
Slika prikazuje prikaz termalne snimke na stroju i kuće koju se snima u pozadini

## Slide 6: Kako rade termokamere?
Objektiv: Prikuplja infracrveno zračenje
Senzor: Pretvara zračenje u električne signale
Procesor: Obrada podataka i prikaz termalne slike
Notes: KAKO RADE TERMOKAMERE?
Objasnite učenicima kako svaki dio kamere doprinosi preciznosti snimanja. Pitanje za učenike: Što mislite, kako bi kvaliteta termokamere mogla utjecati na dobivene podatke? Vrijeme: 4 minute

## Slide 7: Kako rade termokamere?
Stroj za termalno snimanje
Notes: KAKO RADE TERMOKAMERE?
Prikaz stroja za termalno snimanje. Vrijeme: 4 minute

## Slide 8: Priprema za termografsko snimanje
Snimanje treba obaviti pri temperaturnim razlikama (zima ili hladna noć).
Isključiti vanjske izvore topline
Prilagoditi fokus i osjetljivost.
Definirati udaljenost i kut snimanja.
Notes: PRIPREMA ZA TERMOGRAFSKO SNIMANJE
Objasnite važnost pravilne pripreme i uvjeta za dobivanje točnih podataka. Pitanje za učenike: Koje bi probleme mogli uzrokovati nepovoljni uvjeti snimanja? Vrijeme: 5 minuta

## Slide 9: Dobivanje i analiza podataka
Termografska slika:
Prikazuje temperaturne razlike bojama
Hladni dijelovi u plavim nijansama, topli u crvenim
Analiza:
Otkrivanje toplinskih gubitaka
Identifikacija vlage ili oštećenja u izolaciji
Notes: DOBIVANJE I ANALIZA PODATAKA
Pokažite primjere termografskih slika i objasnite što znače različite boje. Pitanje za učenike: Koji bi toplinski uzorci mogli ukazivati na oštećenje izolacije? Vrijeme: 6 minuta

## Slide 10: Dobivanje i analiza podataka
Termalna snimka pročelja
Notes: DOBIVANJE I ANALIZA PODATAKA
Snimka pročelja – loše izoliranog, rohbau

## Slide 11: Primjena termografije u graditeljstvu
Provjera energetske učinkovitosti zgrada
Dijagnostika problema poput propuštanja topline, vlage ili oštećenja
Kontrola izvedenih radova
Notes: PRIMJENA TERMOGRAFIJE U GRADITELJSTVU
Povežite primjene termografije s njihovom budućom praksom. Pitanje za učenike: Gdje bi vi koristili termokamere u građevinskim projektima?
Vrijeme: 4 minute

## Slide 12: Pojmovnik
Termografija: Tehnologija za snimanje infracrvenog zračenja
Termografska slika: Vizualni prikaz temperaturnih razlika
Infracrveno zračenje: Zračenje koje emitiraju svi objekti s temperaturom iznad apsolutne nule
Toplinski mostovi: Područja gdje dolazi do većih toplinskih gubitaka
Notes: POJMOVNIK
Ponavljanje glavnih pojmova Vrijeme: 1 minuta.

## Slide 13: Pitanja za ponavljanje
Koje su prednosti korištenja termografije?
Kakvi se problemi mogu otkriti termokamerama?
Kako biste analizirali dobivene podatke?
Notes: PONAVLJANJE
Ostaviti vrijeme učenicima da odgovore.
Razgovarati o njihovim zaključcima. Vrijeme: 2 minuta.

## Slide 14: Domaća zadaća
Osmislite scenarij gdje biste koristili termografiju u građevini
Pronađite slike termografskih snimaka i objasnite njihovo značenje
Predložite kako biste analizirali toplinske mostove na jednoj zgradi
Notes: DOMAĆA ZADAĆA
Zadati učenicima domaću zadaću.
Vrijeme: 2 minute.